Schiebedach – Deckelverkleidung (Rahmen) - BMW 02-Baureihe

Die vor langer Zeit entstandene Skizze ist sicherlich nicht fachgerecht

ausgeführt und dient lediglich als Orientierungshilfe zum Nachbau.

Sie enthält  nur die wichtigsten Masse.

Nach Fertigstellung ist das Verkleidungsblech mit Himmelstoff zu beziehen.

Hinweise:

- Alle Maße in mm

- Die angegebene Sicke hat eine Tiefe von ca. 4 mm und dient ausschließlich

der Verstärkung des dünnen Bleches

- Die Bereiche in denen die Maßangaben („Sicke: Länge 610“ und „36“)

stehen sind nicht in Blech ausgeführt sonder ausgespart.

Somit ist die Verkleidung nur ein Rahmen.

- Die äußeren Radien sind dem Blechdeckel anzupassen.

- Die Angaben „hinten“ und „vorne“ beziehen sich auf die Fahrtrichtung.